## Slide 1: 실습 매뉴얼
Embedded Systems Lab.
Dept. of ECE, PNU

## Slide 2: 목차
소개
설치
Hello World!
튜토리얼 예제
uC/OS (보드가 없을 때)
uC/OS (보드가 있을 때)

## Slide 3: 소개
임베디드 개발
  임베디드 보드의 하드웨어 제어를 위한 개발
    EX) LED 출력 제어, 버튼 입력 제어, 모터 구동 등

## Slide 4: 임베디드 개발
임베디드 개발 과정
  PC에서 C언어를 활용하여 임베디드 보드 제어 코드를 작성
  크로스 컴파일*을 통하여 실행 파일을 생성
  PC와 임베디드 보드를 연결
  생성한 실행 파일을 임베디드 보드에 내장시키고 보드에서 동작 실행
  임베디드 보드의 동작 확인 (LED 깜빡임, 버튼 입력 동작, 모터 동작 등)
  디버깅 시 PC에서 임베디드 보드의 동작을 읽어와 확인
* 크로스 컴파일: 실행 환경이 개발 환경과 다를 경우 실행 환경에 맞게 실행 파일을 생성하는 것

## Slide 5: 임베디드 개발
기존 개발 환경과 임베디드 개발 환경 비교
기존 개발 환경
실행 환경 (개발 환경과 실행 환경이 동일)
크로스
컴파일
네이티브
컴파일
exe
실행 파일
bin
실행 파일
임베디드 개발 환경
실행 환경 (개발 환경과 실행 환경이 상이)
개발 보드에서 실행 파일이 동작!
프로브(Probe) & 디버깅
개발 보드의 동작을 읽어옴
실행과 디버깅을 모두 PC에서 수행

## Slide 6: 임베디드 개발
기존 개발 환경과 임베디드 개발 환경 비교
 | 일반 C 언어 개발 (네이티브 컴파일) | 임베디드 C 언어 개발 (크로스 컴파일)
통합 개발 환경 (IDE) | Visual Studio | IAR Embedded Workbench
개발 주요 목적 | 응용 소프트웨어 개발 | 임베디드 보드 제어
개발 환경 | PC | PC
실행 환경 | PC | 임베디드 보드
디버깅 환경 | PC | 임베디드 보드 & PC (임베디드 보드의 동작을 읽어와 PC에 나타냄)

## Slide 7: 시뮬레이션
임베디드 보드 시뮬레이션 기능
  임베디드 보드가 없을 때도 임베디드 개발을 가능하게 하는 기능
크로스
컴파일
bin
실행 파일
개발 환경
실행 환경 (개발 환경과 실행 환경이 상이)
프로브(Probe) & 디버깅
임베디드 보드 없이 PC에서 동작
PC에서 임베디드 보드가 있는 것처럼 시뮬레이션

## Slide 8: 시뮬레이션
시뮬레이션 기능을 활용한 임베디드 개발 과정
  PC에서 C언어를 활용하여 임베디드 보드 제어 코드를 작성
  크로스 컴파일을 통하여 실행 파일을 생성
  시뮬레이션 기능 활성화 및 실행
    PC에서 임베디드 보드를 시뮬레이션하여, PC에서 임베디드 보드를 위한 실행 파일을 바로 실행
  디버깅 기능을 활용하여 가상 임베디드 보드의 동작을 확인

## Slide 9: IAR 설치
IAR 설치(다운로드 후 실행)
  https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=Arm
1
2

## Slide 10: IAR 설치
설치파일 실행
  모두 확인, 동의
1

## Slide 11: IAR 설치
라이선스 등록
  라이선스 매니저를 이용
1

## Slide 12: IAR 설치
라이선스 취득
  Code size limited로 register후 메일로 전송되는 라이선스 코드 입력
  IAR 설치 완료

## Slide 13: IAR 설치 완료
메뉴 [Help] -> [License Manager] 확인

## Slide 14: Hello World!
새로운 프로젝트 만들기
  Project->Create New Project…
  Empty project를 선택 후 OK버튼 클릭

## Slide 15: Hello World!
새로운 프로젝트 만들기
  New Document를 클릭하여 새 파일 생성
  새 파일을 main.c로 저장 후 프로그램 작성

## Slide 16: Hello World!
새로운 프로젝트 만들기
  프로젝트를 우클릭하여 main.c를 프로젝트에 추가
  Download and Debug 버튼을 클릭하여 프로그램 실행

## Slide 17: Hello World!
새로운 프로젝트 만들기
  View->Terminal I/O로 Terminal I/O를 띄움
  Go 버튼을 눌러 프로그램의 결과를 확인

## Slide 18: 디버깅
Flash 후 디버깅 기능
  프로젝트 실행 중 오류 및 메모리 정보, 변수 정보 등 디버깅 가능
  소스코드 코드 좌측 부분 클릭 시 breakpoint 지정(toggle) 가능
    실행 후 해당 지점에서 멈추게 함으로써 정상 동작 구간 파악 가능

## Slide 19: 디버깅
디버깅 관련 실행 모드
  Hyperlink 클릭 시 IAR System Guide에서 상세한 설명 확인 가능
  아래 그림 번호 참조
    Step Over : 함수 단위로 코드 실행
    Step into : 함수 내부로 진입
    Step out : 함수 내부에서 빠져 나옴
    Next statement : 다음 선언문으로 이동
    Run to cursor : 소스코드에서 지정된 커서까지 실행
    Go : 소스코드 실행
    Break : 소스코드 실행 정지
    Reset : 소스코드 처음으로 돌아가기
1
2
4
5
6
7
8
3

## Slide 20: 프로젝트 관리
파일 활성화 / 비활성화
  개발보드의 Flash 및 SRAM 용량의 크기 문제로 인해 제한적 빌드 실행
    라이브러리 파일 활성화 및 비활성화를 통해 다운로드 용량 조절 가능
  비활성화 해제 방법
    비활성화 파일 우 클릭
    [Option] 선택
    “Exclude from build” 체크 해제
  [추가] DMA 기능 사용
    Ctrl+Shift+f – 전체검색 기능을 통해 _DMA 검색
    “stm32f10x_conf.h” 파일의 define 주석 부분을 해제
비활성화 파일

## Slide 21: 튜토리얼
튜토리얼 페이지 찾기
  Help->Information Center
  Product explorer

## Slide 22: 튜토리얼
튜토리얼 따라해 보기
  i로 표시된 매뉴얼을 참고하여 튜토리얼 수행
1
2
[Simulating a timer interrupt 수행방법]

## Slide 23: 튜토리얼
Basic debugging
1
2
1
2

## Slide 24: 튜토리얼
Basic debugging(cont’d)
  중단점 추가
    Utilities.c 파일의 42번 라인에 커서를 올림
    아래와 같은 Toggle Breakpoint 버튼을 클릭
    혹은 왼쪽 여백(붉은 점이 있는 부분)에 클릭

## Slide 25: 튜토리얼
Basic debugging(cont’d)
  Download and Debug 버튼을 누름
  Go 버튼을 누름
  중단점(Breakpoint)에서 toggle됨을 확인

## Slide 26: 튜토리얼
Basic debugging(cont’d)
  View->Terminal I/O를 이용하여 결과를 확인

## Slide 27: Workspace 불러오기
Workspace 불러오기
  <저장 경로>\Micrium\Software\EvalBoards\ST\STM3210B-EVAL\IAR\OS-Probe\STM3210B-EVAL-OS-Probe-v5.eww

## Slide 28: 프로젝트 설정 - 시뮬레이터
프로젝트 설정
  Project->Options…

## Slide 29: 프로젝트 설정 – 시뮬레이터
프로젝트 설정
  Device 설정
    STM32VLDISCOVERY에 사용되는 MCU는 STM32F100RBT6B
1
2
3

## Slide 30: 프로젝트 설정 – 시뮬레이터
프로젝트 설정
  디버거 설정
[디버거 옵션 – Serial Wire Debug]
1
2

## Slide 31: 프로젝트 설정 – 시뮬레이터
프로젝트 설정
  인터럽트 추가
    튜토리얼 2와 같이 SysTick 인터럽트를 추가하여 실행가능

## Slide 32: 프로젝트 빌드 - 시뮬레이터
프로젝트 Rebuild
  새로운 경로에 추가한 프로젝트이므로 새로 빌드

## Slide 33: 프로젝트 실행 - 시뮬레이터
다운로드 기능
  프로젝트를 빌드하여 생성된 파일을 시뮬레이터에 다운로드
  아래처럼 breakpoint를 설정하여 toggle 됨을 확인
1

## Slide 34: Workspace 불러오기
Workspace 불러오기
  <저장 경로>\Micrium\Software\EvalBoards\ST\STM3210B-EVAL\IAR\OS-Probe\STM3210B-EVAL-OS-Probe-v5.eww

## Slide 35: 프로젝트 설정 – STM32F100
프로젝트 설정
  Project->Options…

## Slide 36: 프로젝트 설정 – STM32F100
프로젝트 설정
  디버거 및 ST-LINK설정
    초록색 부분 주의
[디버거 종류 선택]
[디버거 옵션 – Serial Wire Debug]
1
2
3
4

## Slide 37: 프로젝트 빌드
프로젝트 Rebuild
  새로운 경로에 추가한 프로젝트이므로 새로 빌드

## Slide 38: 프로젝트 실행
다운로드 기능
  프로젝트를 빌드하여 생성된 파일을 STM32 Board에 다운로드
1

## Slide 39: 예제 프로젝트 실행 동영상